泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目:除颤监护仪

泾县医院

2019年4月

- 设备名称及数量

除颤监护仪五台

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标设备的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表），纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

6、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

7、参数响应表；

8、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

9、销售人员的法人授权委托书；

10、销售人员身份证复印件；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、国家规定的相关质量文件；

14、报价单(单独密封)。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

三、投标时间

投标书请于2019年4月26日8时至11时期间送到我院，开标时间暂定于2019年4月26日下午，地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足，也可采用资格后审等方式。报价部分（报价、付款方式、赠送及延长保修等优惠条件）独立密封。

四、付款方式

设备付款方式：八个月一次性付款。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后与我院签订供货合同，合同签订后5个工作日内须将设备运送至我院并安装到位。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

- 多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、起搏等功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分10档以上。操作简单，可在除颤手柄上直接完成充电、放电操作。

- 彩色TFT显示屏不小于7”,可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。整机带电极板、电池的重量不超过6kg，轻便易转运。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 标准除颤能量≤200J，最大除颤能量≤360J

- 除颤充电迅速，充电至标准除颤能量<5s

- 支持体外起搏功能。

- 3导ECG监测，具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析；可支持血氧饱和度、无创血压监护功能。

- 可充电锂电池，具备LED灯显示电池剩余电量，可支持100次以上标准除颤能量除颤或2小时监护及起搏。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。独特醒目的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s

- 可存储连续ECG波形，全参数趋势回顾，录音。数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检，屏幕、按键检测

- 可在-10ºC以上环境正常工作，存储温度-20～70ºC。

- 符合相关产品标准

- 具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP44。

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据设备价格等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年4月4日