泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目: 医用X射线床旁防护装置

泾县医院

2019年7月

- 设备名称及数量

医用X射线床旁防护装置一套

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标设备的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表），纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

6、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

7、参数响应表；

8、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

9、销售人员的法人授权委托书；

10、销售人员身份证复印件；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、国家规定的相关质量文件；

14、报价单(单独密封)。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

三、投标时间

投标书请于2019年7月18日8时至11时期间送到我院，开标时间暂定于2019年7月18日下午，地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足，也可采用资格后审等方式。报价部分（报价、付款方式、赠送及延长保修等优惠条件）独立密封。

四、付款方式

设备付款方式：设备验收合格后首付30%，半年付40%，余款30%作为质保金，质保期满后，一次性无息返还。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后与我院签订供货合同，合同签订后5个工作日内须将设备运送至我院并安装到位。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

一、招标要求：

1、 要求满足国标《GBZ130-2013 医用 X 射线诊断放射防护要求》。

2、 防护装置整体可随手术床同步移动，从而保证手术全过程中形成完整的立体防护空间。

3、 防护装置必须由上下两部分组成，且通过滑轨连接，滑轨固定在手术床上。滑轨以上部分由铅防护有机玻璃及其连接的铅橡胶防护帘组成，铅玻璃可以根据术者身高进行升降，滑轨以下部分为铅橡胶防护帘，上下两部分安装后为一体。

4、 滑轨以上部分要求可以左右移动，可以 360 度旋转，可上下翻转并收缩折叠至滑轨以下。

二、 主要技术参数要求：

1、铅有机玻璃防护辐射铅当量不低于0.5mmPb。

2、铅有机玻璃对于550 nm波长的光的透射率应不小于80%。

3、铅橡胶帘材料及外衬应柔软。

4、铅帘防护辐射铅当量不低于0.5mmPb。

5、防护帘应安装牢固，移动方便，不妨碍正常操作。

6、防护帘床面以上部分可旋转360°。

7、防护帘床面以下部分包含可回转部分，可回转角度不小于90°。

8、防护帘的移动范围为：整体沿床边水平移动距离不小于 480mm。

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据设备价格、功能、售后服务等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年7月8日

设 备 投 标 报 价 单

| 品 名 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人对所投的设备进行报价。

付款方式：

受委托人签字：

单位公章：

年   月   日

耗材和零配件报价单

| 品 名 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人对所投的设备在今后使用过程中所需耗品和零配件进行报价，任何漏报和不报视为中标人或设备厂家免费赠配。

付款方式：

受委托人签字：

单位公章：

年   月   日