泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目: 激光定位系统

泾县医院

2019年7月

- 设备名称及数量

激光定位系统一套

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标设备的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表），纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

6、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

7、参数响应表；

8、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

9、销售人员的法人授权委托书；

10、销售人员身份证复印件；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、国家规定的相关质量文件；

14、报价单(单独密封)。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

三、投标时间

投标书请于2019年7月18日8时至11时期间送到我院，开标时间暂定于2019年7月18日下午，地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足，也可采用资格后审等方式。报价部分（报价、付款方式、赠送及延长保修等优惠条件）独立密封。

四、付款方式

设备付款方式：设备验收合格后首付90%，余款10%作为质保金，质保期满后，一次性无息返还。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后与我院签订供货合同，合同签订后5个工作日内须将设备运送至我院并安装到位。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

| 序号 | 规格项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动激光定位系统 | 1.等中心和照射野坐标激光定位系统 2.带有一个可移动固体红色(波长638nm)矢状激光及微机控制激光轨 3.固定的横切线，治疗床需纵向移动调整 4.固定的冠状线，治疗床需垂直移动调整 |
| 2 | 颜色 | 红色 |
| 3 | 线宽 | （可聚焦的）<1毫米 |
| 4 | 线长 | 3米远时，3米长；6米远时，6米长 |
| 5 | 激光类型 | 激光二极管 |
| 6 | 波长 | 635nm |
| 7 | 输出功率 | <1mW |
| 8 | 激光等级 | 2 |
| 9 | 移动距离 | 600毫米 |
| 10 | 可选速度 | 0.3-200毫米/秒 |
| 11 | 定位精度 | ±0.1毫米 |
| 12 | 投射精度（4米处） | ±0.5 毫米 |
| 13 | 反馈控制 | 绝对线性编码器 |
| 14 | 校准 | 自动校准 |
| 15 | 在板功能处理 | 微处理器 |
| 16 | 电脑接口 | RS 485 |
| 17 | 电源要求 | 110/240 V AC |
| 18 | 移动激光源 | 1个 |
| 19 | 操作控制系统 | CARINAnav |
| 20 | 医疗器械注册证 | CFDA注册证 |

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据设备价格、功能、售后服务等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年7月8日