泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目:冰冻切片机

泾县医院

2019年8月

- 设备名称及数量

冰冻切片机一台

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标设备的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表），纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

6、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

7、参数响应表；

8、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

9、销售人员的法人授权委托书；

10、销售人员身份证复印件；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、国家规定的相关质量文件；

14、报价单(单独密封)。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

三、投标时间

投标书请于2019年8月15日8时至11时期间送到我院，开标时间、地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足，也可采用资格后审等方式。报价部分（报价、付款方式、赠送及延长保修等优惠条件）独立密封。

四、付款方式

设备付款方式：设备验收合格后首付30%，半年付40%，余款30%作为质保金，质保期满后，一次性无息返还。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后与我院签订供货合同，合同签订后5个工作日内须将设备运送至我院并安装到位。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

工作条件：

工作电压：220V～240V, 50/60Hz, 5A (10%

工作温度：5℃～35℃

相对湿度：≤60%

主要技术指标：

进口品牌

彩色触摸屏

刀架及样品头的主动制冷（刀架-25℃，样品头10～-42℃可调），确保持续稳定地样品制冷

刀架进样，确保进样的精确性

速冻台至少15+1个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-42℃

切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障

照明亮度、角度可调节，照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明

切片厚度：1～100μm

样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位

自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式

纯铜蒸发器，制冷效果更好

招标要求:

报价需提供设备报价及该设备所使用的耗材报价。无耗材报价视为耗材免费提供给医院使用。

投标方需提供一年内其他二级以上医院中标合同三份。

控制价25万元。

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、二次招标有效投标人仍不足三家的，可转为竞争性谈判或单一来源采购；

4、坚持质量优先，根据试剂价格、售后服务等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年8月6日